## Slide 1: Architettura degli Elaboratori I - B Le Microarchitetture Il Ciclo Multiplo
Daniel Riccio/Alberto Aloisio
Università di Napoli, Federico II
Rif. Capitolo 7
Digital Design and Computer Architecture-ARM, Harris-Harris, Edition-Morgan Kaufmann.

## Slide 2
Sommario
▶ Limiti delle architetture a ciclo singolo;
▶ Architetture a ciclo multiplo;
▶ Il Datapath e l’Unità di Controllo.

## Slide 3
Limiti del ciclo singolo
Le architetture a ciclo singolo hanno tre principali limiti:
▶ separazione delle memorie: la memoria istruzioni e la memoria dati devono essere necessariamente separate, poiché dati e istruzioni devono essere gestiti all’interno dello stesso ciclo.
▶ inefficienza temporale: il ciclo di clock deve avere una durata pari al tempo impiegato dall’istruzione più lenta, sprecando tempo per tutte quelle istruzioni molto più veloci.
▶ duplicazione delle componenti: lo stesso componente non può essere riutilizzato per scopi distinti; ad esempio sono necessarie tre ALU, due per la gestione del PC e una per l’esecuzione delle istruzioni.

## Slide 4
Vantaggi del ciclo multiplo
Le architetture a ciclo multiplo risolvono tali problemi, partizionando una intera istruzione in più passi, ciascuno dei quali viene eseguito in un ciclo di clock differente.
▶ È possibile utilizzare una sola memoria comune sia per le istruzioni, che per i dati. Infatti, l’istruzione viene letta in un ciclo, mentre i dati vengono letti o scritti in memoria in un ciclo differente.
▶ Istruzioni meno complesse richiedono un minor numero di cicli di clock, evitando sprechi di tempo.
▶ È possibile utilizzare un’unica ALU sia per gestire il PC, che per eseguire le istruzioni, purché tali operazioni siano effettuate in cicli di clock differenti.

## Slide 5
Il datapath
Il datapath è sviluppato in modo incrementale aggiungendo di volta in volta agli elementi di stato. I nuovi collegamenti sono evidenziati in nero (o blu), mentre quanto già introdotto è rappresentato in grigio.
▶ le istruzioni di elaborazione dati: ADD, SUB, AND, ORR (con registro e modalità di indirizzamento diretto e senza shift);
▶ le istruzioni di Memoria: LDR, STR (diretto e con offset positivo);
▶ le istruzioni di salto (branch): B.
Al fine di facilitare la comprensione dell’architettura di un processore ARM, considereremo un limitato set di istruzioni:

## Slide 6
Il datapath (LDR)
Il PC contiene l'indirizzo dell'istruzione da eseguire. Il primo passo è quello di leggere questa istruzione dalla memoria istruzioni, per cui il PC viene collegato all’indirizzo di ingresso della memoria.
L'istruzione a 32 bit viene letta e memorizzata in un registro IR. Il registro IR riceve un segnale IRWrite che indica quando caricare una istruzione.
IRWrite

## Slide 7
Il datapath (LDR)
IRWrite
Il passo successivo è quello di leggere il registro sorgente contenente l'indirizzo di base. Questo registro è specificato nel campo Rn dell'istruzione, Instr19:16
Questi bit vengono collegati all'ingresso indirizzo di una delle porte del file register (A1).
Il register file legge il valore di registro in RD1 e lo memorizza in un registro A.
19:16

## Slide 8
Il datapath (LDR)
IRWrite
19:16
11:0
L'istruzione LDR richiede anche un offset, il quale è memorizzato nell’istruzione
stessa e corrisponde ai bit Instr11:0.
L’offset è un valore senza segno, quindi deve essere esteso a 32 bit.
Il valore a 32 bit (ExtImm) è tale che ExtImm31:12 = 0 e ExtImm11:0 = Instr11:0.
ExtImm estende a 32 bit costanti a 8, 12 e 24 bit. Non viene memorizzato in un registro, poiché dipende solo da Instr, che non cambia durante l’esecuzione dell’istruzione.
ImmSrc

## Slide 9
Il datapath (LDR)
IRWrite
19:16
11:0
Il processore deve aggiungere l'indirizzo di base all'offset per trovare l'indirizzo di memoria a cui leggere. La somma è effettuata per mezzo di una ALU.
La ALU riceve due operandi (srcA e srcB). srcA proviene dal register file, mentre e srcB è il valore già contenuto nell’ALU. Inoltre, il segnale a 2-bit ALUControl specifica l'operazione (una somma è indicata con 00).
La ALU genera un valore a 32 bit ALUResult, che viene memorizzato in un registro ALUOut.
ImmSrc
ALUControl

## Slide 10
Il datapath (LDR)
IRWrite
19:16
11:0
L’indirizzo calcolato dall’ALU deve essere inviato alla porta A della memoria. Serve un multiplexer per disambiguare l’accesso con ALUOut o PC. Il multiplexer è controllato dal segnale AdrSrc.
I dati vengono letti dalla memoria dati sul bus ReadData, e poi vengono memorizzati in un registro chiamato Data.
ImmSrc
ALUControl
AdrSrc
ReadData

## Slide 11
Il datapath (LDR)
IRWrite
19:16
11:0
Inoltre, i dati appena letti devono essere scritti nel registro Rd specificato dai bit 15:12 dell’istruzione Instr.
Piuttosto che collegare direttamente Data alla porta WD3,si consideri che anche il risultato dell’ALU potrebbe dover essere scritto in Rd. Quindi aggiungiamo un multiplexer che seleziona fra ALUOut e Data.
Il segnale RegWrite deve essere impostato a 1, per permettere la scrittura nel registro.
ImmSrc
ALUControl
AdrSrc
ReadData
15:12
ResultSrc
ReWrite

## Slide 12
Il datapath (LDR)
IRWrite
19:16
11:0
Un ulteriore compito a carico dell’ALU è l’incremento del PC, operazione che prima era svolta da una ALU diversa.
Aggiungiamo un multiplexer sul primo ingresso dell’ALU, che permette di scegliere fra il contenuto del registro A e il PC.
Sul secondo ingresso dell’ALU aggiungiamo un ulteriore multiplexer che permetta di selezionare fra ExtImm e la costante 4.
ImmSrc
ALUControl
AdrSrc
ReadData
15:12
ResultSrc
ReWrite
4
ALUSrcA
ALUSrcB

## Slide 13
Il datapath (LDR)
IRWrite
19:16
11:0
Si consideri infine, che il contenuto del registro R15 nelle architetture ARM corrisponde a PC+8.
Durante il passo di fetch, il PC è stato aggiornato a PC+4, per cui sommare 4 al nuovo contenuto di PC produce PC+8, che viene memorizzato in R15.
Scrivere PC+8 in R15, richiede che il risultato dell’ALU possa essere collegato a tale registro. A tal fine, colleghiamo ALUResult con uno dei tre ingressi del multiplexer.
ImmSrc
ALUControl
AdrSrc
ReadData
15:12
ResultSrc
ReWrite
4
ALUSrcA
ALUSrcB

## Slide 14
Il datapath (STR)
IRWrite
19:16
11:0
Analogamente all’istruzione di caricamento, STR legge l’indirizzo di base dalla porta RD1 del register file, estende la costante e l’ALU somma i due valori per calcolare l’indirizzo di memoria. Tutte queste operazioni sono già supportate.
In aggiunta, STR legge il registro Rd in cui scrivere, che è specificato nei bit Instr15:12. Il contenuto di RD2 è inserito in un registro temporaneo WriteData e al passo successivo è inviato alla memoria, con segnale MemWrite attivo.
ImmSrc
ALUControl
AdrSrc
ReadData
15:12
ResultSrc
ReWrite
4
ALUSrcA
ALUSrcB
15:12
WrteDta
ReWrite

## Slide 15
Il datapath (data processing con costante)
IRWrite
19:16
11:0
Per le istruzioni di data processing con costante (ADD, SUB, AND, OR), il datapath legge il primo operando specificato da Rn, estende la costante da 8 a 32 bit, esegue l’operazione mediante l’ALU e scrive il risultato in un registro del register file. Tutte queste operazioni sono già supportate dal datapath.
L’operazione da effettuare è specificata dal egnale ALUControl, mentre gli ALUFlags permettono di aggiornare il registro di stato.
ImmSrc
ALUControl
AdrSrc
ReadData
15:12
ResultSrc
ReWrite
4
ALUSrcA
ALUSrcB
15:12
WrteDta
ReWrite

## Slide 16
Il datapath (data processing con registro)
IRWrite
19:16
11:0
Per le istruzioni di data processing con registro (ADD, SUB, AND, OR), il datapath legge il secondo operando specificato da Rm, indicato nei bit Instr3:0.
Inseriamo un multiplexer per selezionare tale campo sulla porta A2 del register file. Il mutiplexer è controllato dal segnale RegSrc. Inoltre, estendiamo il multiplexer in SrcB in modo da considerare questo caso.
ImmSrc
ALUControl
AdrSrc
ReadData
15:12
ResultSrc
ReWrite
4
ALUSrcA
ALUSrcB
3:0
WrteDta
RA2
RegSrc
ReWrite

## Slide 17
Il datapath (Branch)
IRWrite
19:16
11:0
Per le istruzioni di branch, il datapath legge PC+8 e una costante a 24 bit, che viene estesa a 32 bit. La somma di questi due valori è addizionata al PC.
Si ricorda, inoltre, che il registro R15 contiene il valore PC+8 e deve essere letto per tornare da un salto. È sufficiente aggiungere un multiplexer per selezionare R15 come input sulla porta A1.
Il multiplexer è controllato dal segnale RegSrc.
ImmSrc
ALUControl
AdrSrc
ReadData
15:12
ResultSrc
ReWrite
4
ALUSrcA
ALUSrcB
3:0
WrteDta
RA2
RegSrc
15
ReWrite

## Slide 18
Unità di Controllo
Come nel processore a ciclo singolo, l’unità di controllo genera i segnali di controllo in base ai campi cond, op e funct dell'istruzione (Instr31:28, Instr27:26, e Instr25:20, ai flag e al fatto che il registro destinazione sia meno il PC.
L’unità di controllo memorizza e aggiorna i flag di stato.

## Slide 19
Unità di Controllo
Come nel processore a ciclo singolo, l’unità di controllo è suddivisa in Decodificatore e logica combinatoria. Il decodificatore è progettato come una Macchina a stati finiti, che produce i segnali appropriati per i diversi cicli, sulla base del proprio stato.
Il decodificatore è realizzato con una macchina di Moore, in tal modo le uscite dipendono solo dello stato attuale.

## Slide 20
Il data flow di una istruzione
L’unità di controllo produce i segnali di attivazione per tutto il datapath (selezione nei multiplexer, abilitazione dei registri e scrittura in memoria).
Uno stato dell’automa che implementa il main decoder non è altro che lo stato dei segnali in un determinato momento.
Per avere una visione più chiara di quali siano gli stati e di come vengano effettuate le transizioni da uno stato all’altro è utile considerare il data flow del processore.
In altri termini, data una istruzione osserviamo il comportamento del processore nei diversi cicli, in cui avvengono i quattro passi fetch, decode, execute e store.

## Slide 21
Il data flow di LDR
Operazione: Fetch

## Slide 22
Il data flow di LDR
Operazione: Decode

## Slide 23
Il data flow di LDR
Operazione: Execute (memory address computation)

## Slide 24
Il data flow di LDR
Operazione: Execute (memory read)

## Slide 25
Il data flow di STR
Operazione: Execute (memory write)

## Slide 26
Analisi delle prestazioni
In un processore a ciclo multiplo, il tempo impiegato per eseguire una istruzione dipende dal numero di cicli di clock, di cui necessita e dalla durata di un singolo ciclo di clock.
Il numero di cicli di clock necessario ad eseguire le diverse istruzioni è di:
▶ branch – 3 cicli;
▶ data processing – 4 cicli;
▶ memory store – 4 cicli;
▶ memory load – 5 cicli;
Valutiamo le prestazioni del processore a ciclo multiplo rispetto al benchmark SPECINT2000, che prevede:
▶ LDR – 25%;
▶ STR – 10%;
▶ B – 25%;
▶ Dtata Processing – 25%;

## Slide 27
Analisi delle prestazioni
Il numero medio di cicli per istruzione è dato da:
I percorsi critici nel datapath, che richiedono maggior tempo e che quindi sono predominanti, sono due:
▶ Dal PC, attraverso il multiplexer SrcA, attraverso l’ALU, attraverso il multiplexer Result, attraverso la porta R15, fino al regitro A.
▶ Da ALUOut, attraverso il registro Result, attraverso il multiplexer Adr, attraverso la memoria (read), fino al registro Data.
CPI = (perc. di B)(#cicli B) + (perc. di DP + perc. di STR)(#cili DP e STR) + (perc. di LDR)(#cili LDR) =
= (0.13) (3) + (0.52 + 0.10) (4) + (0.25) (5) = 4.12
Tc2 = tpcq_PC+2tmux+max[tALU+tmux,tmem] +tsetup;
▶(tpcq_PC) – caricamento di un nuovo indirizzo (PC) sul fronte di salita del clock;
▶(tmux) – selezione di un output da parte del multiplexer.
▶(tALU) – l’ALU esegue su srcA e srcB una operazione.
▶(tsetup) – viene impostato un segnale.

## Slide 28
Analisi delle prestazioni
Domanda: qual è il tempo di esecuzione per un programma con 100 miliardi
di istruzioni?
Risposta:
secondo l'equazione
Tc2 = tpcq_PC+2tmux+max[tALU+tmux, tmem] +tsetup;
il tempo di ciclo del processore a ciclo multiplo è
Tc2 = 40 + 2(25) + 200 + 50 = 340 ps.
Secondo l'equazione
il tempo di esecuzione totale è
T1 = (100 × 109 istruzioni) (4.12 cicli / istruzione) (340 × 10-12 s / ciclo) = 140 secondi.
Nota: il tempo impiegato dal processore a ciclo singolo per lo stesso benchmark era di 84 sec.

## Slide 29
Alcune considerazioni finali
Una delle motivazioni alla base della progettazione di un processore a ciclo multiplo è stata quella di evitare che il ciclo durasse quanto quello necessario all’istruzione più lenta.
Questo esempio dimostra che il processore a ciclo multiplo è più lento di quello a ciclo singolo a causa delle latenze di propagazione.
Infatti, sebbene l'istruzione più lenta (LDR) sia stata suddivisa in cinque fasi, il tempo di ciclo del processore non è aumentato di cinque volte.
Questo in parte perché:
▶ non tutti i passaggi hanno esattamente la stessa lunghezza;
▶ i tempi di setup sono necessari ad ogni passo, e non solo la prima volta per l'intera istruzione.
In generale, ci si è resi conto che il fatto che alcuni calcoli siano più veloci di altri è difficile da sfruttare, a meno che le differenze sono grandi.